ZPZ-271-10/2014                                                                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH

zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Komputery All-In-One – szt. 60

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:

| Lp. | Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie | Parametry oferowane * |
| --- | --- | --- |
| Producent/ Model: | W ofercie wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu komputera |  |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6800 punktów. |  |
| Pamięć operacyjna | 4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB |  |
| Grafika | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 4.0, Shader 5.0 posiadająca min. 20EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 650 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głośniki stereo. Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon z kamerą internetową 1280x720 Wbudowany na stałe w obudowę komputera czytnik kart multimedialnych ( czytający min. format kart SD ) |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem max. 20” (1600x900) powłoka matowa, przeciwodblaskowa.. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz wewnętrzny o mocy max 190 W, przy zasilaczu wbudowany system diagnostyczny zasilacza Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 100cm bez podstawy Podstawa umożliwiająca regulację tilt w zakresie min 30 stopni |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej urządzeniu podłączonym do SATA 0 urządzeniu podłączonym do SATA 1 zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej zainstalowanym bluetooth kontrolerze audio zainstalowanej karcie graficznej Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot, Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość ustawienia dla hasła systemowego i albo lub dla hasła administratora ilość znaków minimalna – 4, maksymalna 32 znaki, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, wbudowanych głośników, kontrolera SATA ( w przypadku więcej niż 1 , każdy kontroler z osobna), karty bezprzewodowej, bluetooth, sprzętowego modułu TPM, kamery cyfrowej, mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia kontrolera SATA w min. dwóch trybach : ATA lub AHCI Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB : - tylnych i przednich/bocznych (w zależności od wyposażenia) - tylko tylnych - tylko przednich/bocznych (w zależności od wyposażenia) Możliwość włączenia tylko jednego rdzenia procesora – funkcja wymagana dla aplikacji mającej problemy z obsługą więcej niż jeden rdzeń. |  |
| Diagnostyka i bezpieczeństwo | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. Wbudowany na stałe w obudowie komputera wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub błąd lub brak pamięci RAM uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie dysku twardego błedy BIOS’u uszkodzenie procesora |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) |  |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Aktualne oświadczenie producenta komputera dotyczące ww. postępowania, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia przy podpisaniu umowy. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bitowy + nośnik |  |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym min. 1 SATA 3.0 Wbudowane porty: Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitora i minimum 4 porty USB z tyłu, port sieciowy RJ-45, port VGA, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu dopuszcza się jedno złącze tzw. combo. Mikrofon i kamera w obudowie matrycy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Min. dwa przyciski do obsługi menu z boku obudowy (regulacja głośności i jasności ekranu) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę PXE Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/g/n Bezprzewodowa klawiatura USB w układzie polski programisty Bezprzewodowa mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe |  |

..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zaznaczonych odpowiedzi w zakresie spełnienia poszczególnych wymagań przed wyborem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu we wskazanym zakresie pełną dokumentacje techniczną proponowanego rozwiązania lub udzielić stosownych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wezwania.